Nik mocz

Cechy

- 300 Mbps WiFi repeater z wbudowanymi antenami

- Obsługuje wszystkie standardy WiFi (IEEE802.11b/g/n 2.4GHz sieci)

- Do 300 Mbps transferu danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej protokołu  802.11n

- Maksymalne Bezpieczeństwo WLAN zapewnia WPA2, WPA i WEP(128/64)

- Przycisk WPS dla łatwego ustawienia zabezpieczeń  WPS

- Może być używany jako zwykły router bezprzewodowy

- W trybie ’repeater’ port LAN może być stosowany jako przewodowe połącznie sieciowe

- Praktyczny wskaźnik siły sygnału

Specyfikacja

- Obsługa standardów: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

- Maksymalna bezprzewodowa prędkość transmisji to 300 Mbps

- Porty: 1 x 10/100M RJ45

- Chipset: Realtek 8196E

- Zakres częstotliwości: 2.4~2.4835 GHz

- Kanały: 1-13 (Europe)

- Klasa mocy: RF moc 14 dBm (max. EIRP)

- Zysk anteny wewnętrznej (typowy): 3 dBi ±1 dBi

- Czułość odbiou 11n : -70dBm@10% PER; 11g : -70dBm@10% PER; 11b: -85dBm@8% PER

- Zakres pasma: DSSS

- Modulacja: BPSK, QPSK, CCK i OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)

- Zasięg transmisji: do 100m (wewnątrz), 300m (na zewnątrz), w zależności od panujących warunków atmosferycznych

- Pobór mocy: do 3W

- Obsługa 64/128bit WEP, zgodny z 128 bit WPA/WPA2

- Obsługiwane tryby: router, repeater, AP-punkt dostępu

- Połączenie kaskadowe: do 5 urządzeń (zależne od środowiska pracy)

- Wymiary: 90 x 40 x 60 mm (W x D x H)

- Waga: 150g

- Temperatura pracy: 0 ~ 40 °C

- Temperatura przechowywania: -40 ~ 70 °C

- Wilgotnośc pracy: 10 ~ 90% bez kondensacji

- Wilgotność przechowywania: 5 ~ 95% bez kondensacji

This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning R&TTE(1999/5/EC). The CE declaration can be found under www.gembird.eu

Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie R&TTE(1999/5/EC) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite www.gembird.de  heruntergeladen werden

| Waste disposal: Do not deposit this equipment with the household waste. Improper disposal can harm both the environment and human health. For Information about waste collection facilities for used electrical and electronic devices, please contact your city council or an authorized company for the disposal of electrical and electronic equipment. | Unieszkodliwianie odpadów: Państwa produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza, oznacza to tyle, że tego sprzętu nie można łączyć z odpadami gospodarstw domowych. Dla tego typu produktów istnieje osobny, odrębny system zbiórki odpadów. Jeżeli chcą państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu niniejszego produktu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie produkt nabyto. |
| --- | --- |
| Richtlijnen m.b.t. afvalverwerking Batterijen en accu’s dienen als klein-chemisch afval afgeleverd te worden bij toegewezen afvalverzamelpunten (zie www.afvalgids.nl). U dient ervoor te zorgen dat de batterijen/accu’s leeg zijn en dus geen stroom meer kunnen leveren. Let op, de batterijen/accu’s dienen onbeschadigd ingeleverd te worden. Gooi dit product niet weg in uw vuilnisbak. Dit kan zowel het milieu als de menselijke gezondheid schade toebrengen. Informatie over het inleveren van dit product kunt u inwinnen bij uw gemeentelijke vuilnisdienst of andere geautoriseerde instelling in uw buurt. | Traitement des déchets: Ne jetez pas cet appareil dans les déchets domestiques. Un traitement inapproprié peut être dommageable à l'environnement et à la santé humain. Vous trouvez des informations sur les centres de rassemblement des appareils vieux chez l'administration municipale ou chez un centre autorisé pour le traitement des appareils électriques ou électroniques. |

| Warranty conditions | Warunki Gwarancji |
| --- | --- |
| The receipt must clearly list the date of purchase and the part number, in addition it should be printed. Keep the receipt for the entire warranty period since it is required for all warranty claims. During the warranty period the defective items will be credited, repaired or replaced at the manufacturer's expense. Work carried out under the warranty neither extends the warranty period nor starts a new warranty period. The manufacturer reserves the right to void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact (falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e.g. rechargeable batteries) are excluded from the warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird Europe B.V. reserves the right to choose between replacement of defective goods or issuing a credit note. The credit note amount will always be calculated on the basis of the current market value of the defective products | Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się sprzedażą do użytkownika końcowego. Paragon musi mieć wyraźną datę zakupu, prosimy zachować paragon na cały okres obowiązywania gwarancji, ponieważ jest wymagany dla wszystkich roszczeń gwarancyjnych. W okresie gwarancji wadliwe elementy zostaną wymienione, naprawione na koszt producenta. Prace prowadzone w ramach gwarancji nie wydłużają okresu gwarancji, ani nie zaczynają nowego okresu gwarancyjnego. Producent zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszelkich roszczeń gwarancyjnych za szkody lub wady spowodowane wpływem niewłaściwego użycia, nadużycia lub usterek zewnętrznych (upadek, uderzenie, przedostanie się wody, kurzu, zanieczyszczeń lub przerwy). Zużywające się elementy (np. akumulatory) są wyłączone z gwarancji. . |
| Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere The Netherlands www.gembird.nl/support support@gmb.nl Tel. +31-36-5211588 | GEMBIRD Deutschland GmbH Coesterweg 45, 59494 Soest Deutschland www.gembird.de/support support@gembird.de Tel. +49-180 5-436247 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen |
| Garantie voorwaarden | CONDITIONS DE GARANTIE |
| Op de aankoopbon moeten de aankoopdatum en productomschrijving duidelijk vermeld staan. Gelieve de aankoopbon de gehele garantieperiode te bewaren, deze is ten alle tijden benodigd voor alle garantie aanspraken. Tijdens de garantieperiode zullen alle gebreken verholpen of vervangen worden door de fabrikant d.m.v. reparatie, omruiling van het defecte onderdeel of het gehele apparaat. Aanspraken tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging hiervan. Garantieaanspraak vervalt bij schade of gebreken die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik, misbruik of invloeden van buitenaf (vallen, stoten, water, stof, vuil of breken). Slijtagegevoelige onderdelen (b.v. batterijen) zijn uitgesloten van garantie. Bij ontvangst van de RMA goederen behoudt Gembird zich het recht om te kiezen tussen vervanging van de defecte waren of het uitgeven van een kreditnota. Het bedrag van de kreditnota zal altijd gecalculeerd zijn op basis van de huidige marktprijs voor het defecte produkt. | Le talon de garantie doit énumérer clairement la date d'achat et le type d'appareil. Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la garantie car elle est nécessaire pour toute réclamation. Au cours de la période de garantie tous les défauts doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse ou l'ensemble du produit. Les travaux effectués sous garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne commencent pas une nouvelle période de garantie. Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande de garantie pour les dommages ou défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute, choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc..). Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclus de la garantie. Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir entre le remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir. Le montant d’avoir sera toujours calculée sur la base de la valeur actuelle du marché des produits défectueux. |
| Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere The Netherlands www.gembird.nl/support support@gmb.nl Tel. +31-36-5211588 € 0,15 p/m binnen Nederland Exclusief mobiele telefoonkosten | Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56 1358CD Almere, The Netherlands www.gembird.nl/support gembird@letmerepair.fr +33(0) 251 404849 Prix d'appel depuis telephone fixe Pays-Bas : 0.15 euro / min Prix d'appel depuis telephone mobile / autre pays - selon operateur |

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| --- | --- |
| 1. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение срока гарантии, при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, и изделия в полной комплектации. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 2. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное). 3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: • использование изделия не по назначению. • нарушение условий эксплуатации, хранения или перевозки изделия, которые указаны в настоящей инструкции. • подключение нестандартных или неисправных периферийных устройств, аксессуаров. • механические повреждения, попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. • ремонт изделия не уполномоченными на то лицами. 4. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы. Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются. Наименование изделия: ___________________________ Модель _________________________________________ Серийный номер _________________________________ Срок гарантии ___________________________________ Дата продажи «____» ___________________ 20____ года Фирма-продавец: _________________________________ Адрес и телефон фирмы-продавца: ________________________________________________ М.П. С условиями гарантии ознакомлен и согласен: Продавец: _____________ Покупатель: _____________ | 1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, та виробу в повній комплектації. 2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу. 3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках: - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання; - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо; - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів; 4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари; З гарантійними умовами згоден. Підпис покупця: ____________________ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № __________________________ Товар/модель ____________________________________ Серійний номер __________________________________ Термін гаранії ____________________________________ Дата продажу ____________________________________ Продавець (назва, телефон) _________________________________________ Печатка та підпис продавця _________________________________________ З гарантійних питань звертайтесь до сервісних центрів Gembird. Про адреси та контакти Ви можете дізнатись на сайті www.gembird.ua або по телефону 044-4510213. |

# Text boxes

User Manual

instrukcja obsługi

Handleiding

Manuel descriptif

Руководство пользователя

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

WNP-RP-002

WiFi repeater, 300 Mbps

WiFi-Repeater, 300 Mbps

WIFI versterker, 300 Mbps

Répéteur WiFi, 300 Mbps

Ретранслятор WiFi сигналов, 300 Мбит/сек

Ретранслятор WiFi сигналів, 300 Мбит/сек

12348765